## Slide 1: Вологість повітря
та її вимірювання в домашніх умовах
Проект
На Всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор Дослідник»
Номінація «Технік-Юніор»
Виконала: Дубицька Ольга Олегівна
учениця 10-В класу
Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради
Керівник: Шустік Лілія Степанівна ,
учитель фізики та астрономії

## Slide 2
Джига
— вміст водяної пари в повітрі, характеризується відносною вологістю, дефіцитом вологи, точкою роси,
— є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе людина в цей момент часу.

## Slide 3: Є два способи кількісної оцінки вологості:
Абсолютна вологість — маса водяної пари, що утримується в одиницях об'єму повітря.
Відносна вологість — відношення абсолютної вологості до її максимального значення при даній температурі.
При 100% відносній вологості в повітрі може відбутися конденсація водяних пар з утворенням туману, випаданням води. Температура, при якій це трапляється, називається точкою роси.

## Slide 4
СУХЕ ПОВІТРЯ
ЗАНАДТО ЗВОЛОЖЕНЕ ПОВІТРЯ
спричиняє
спричиняє
Більшу ймовірність розвитку алергій
Дерматитів
Пересихання слизових оболонок дихальних шляхів
Перегрівання організму людини
Погіршення самопочуття
Відчуття важкості та задухи
Нормальна відносна вологість повітря коливається від 30 до 60 %.

## Slide 5: Методи визначення
Аналог психрометра
Аналог конденсаційного гігрометра

## Slide 6: Експериментальне дослідження
Перевіримо експериментально дію обох методів.
За допомогою гігрометра:
Температура приміщення 20°C, ρн1=17,32г/м3.
На конденсаційному гігрометрі роса випала при температурі води 10°C (ρн2=ρа=9,41г/м3).
Обчислюємо вологість повітря в кімнаті: φ=9,41/17,32*100%=54%.
За допомогою психрометра:
вологий термометр показує 15°C, різниця температур = 5°C.
За психрометричною таблицею визначаємо, що вологість повітря в кімнаті 54%.

## Slide 7
Дякую за увагу

## Slide 8: ПСИХРОМЕТР
Для виготовлення потрібно: два звичайних термометра, ємність з водою, шматочок легкої тканини (марля)і психометрична таблиця(її з легкістю можна знайти в інтернеті).

## Slide 9: ПСИХРОМЕТРИЧНА ТАБЛИЦЯ

## Slide 10
Один край тканини занурити в ємність з водою, а другим обмотати край термометра. Через приблизно 10 хвилин визначити температуру повітря яку показують обидва термометри. Температури будуть різні оскільки t вологого буде нижчою. Визначаємо різницю температур і за психометричною таблицею визначаємо вологість повітря в приміщенні

## Slide 11: КОНДЕНСАЦІЙНИЙ ГІГРОМЕТР
Для виготовлення потрібно: миска із гладкою, відполірованою поверхнею (нержавіюча сталь), вода кімнатної температури, лід, термометр.

## Slide 12: ПРИНЦИП ДІЇ
Охолоджуючи воду в посудині за допомогою льоду виміряємо її температуру, при якій стінки посудини запітніють (точка роси). Це означає, що пара досягла насичення і абсолютна вологість повітря буде рівна густині насиченої пари при точці роси.

## Slide 13
t, C | pн, кПа | н, г/м3 | t, C | pн, кПа | н, г/м3
-5 | 0,401 | 3,25 | 13 | 1,497 | 11,36
-4 | 0,437 | 3,53 | 14 | 1,597 | 12,08
-3 | 0,463 | 3,83 | 15 | 1,704 | 12,84
-2 | 0,517 | 4,14 | 16 | 1,817 | 13,65
-1 | 0,563 | 4,49 | 17 | 1,937 | 14,50
0 | 0,611 | 4,85 | 18 | 2,062 | 15,39
1 | 0,656 | 5,20 | 19 | 2,196 | 16,32
2 | 0,705 | 5,57 | 20 | 2,337 | 17,32
3 | 0,757 | 5,95 | 21 | 2,486 | 18,35
4 | 0,813 | 6,37 | 22 | 2,642 | 19,44
5 | 0,872 | 6,80 | 23 | 2,809 | 20,60
6 | 0,935 | 7,27 | 24 | 2,984 | 21,81
7 | 1,005 | 7,70 | 25 | 3,168 | 23,07
8 | 1,072 | 8,28 | 26 | 3,361 | 24,40
9 | 1,148 | 8,83 | 27 | 3,565 | 25,79
10 | 1,227 | 9,41 | 28 | 3,780 | 27,26
11 | 1,312 | 10,02 | 29 | 4,005 | 28,70
12 | 1,401 | 10,67 | 30 | 4,242 | 30,3
Таблиця 2.
Залежність тиску та густини насиченої водяної пари від температури