## Slide 1: Всеукраїнський інтерактивний конкурс Малої Академії наук «Ман-Юніор Дослідник»
Автор проекту: учень Заозерненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області
Лозинський Віталій Валентинович
Керівник проекту: вчитель фізики Остроушко Ніна Василівна

## Slide 2: Мета:
Поняття ваги тіла є одним із найважливіших понять в механіці. Існують певні досліди, які показують зменшення (збільшення)ваги або її відсутність під час руху тіла у вертикальному напрямку. Але не існує дослідів, які демонструють зміну ваги під час руху тіла по криволінійним траєкторіям. Таку зміну ваги враховують і в будівництві, і під час польоту літаків та інше. Даний прилад наочно, за допомогою спалахів ламп, фіксує зміну ваги тіла у найвищій та найнижчій точках криволінійних траєкторій(прилад двобічній). Показати значення ваги тіла в окремих точках траєкторій (ці точки і значення ваги в них вказані у додатках).

## Slide 3: Будова приладу
Прилад двобічний. Опукла і вгнута поверхні розташовані з двох боків панелі. На основі приладу за допомогою двох брусків закріплена вертикальна панель. Вгнута і опукла поверхні розміщуються на двох опорних брусках (кожна на своїй стороні). Одні кінці поверхонь закріплені в відповідних брусках, а інші – вільні, ковзають по іншим брускам; на яких встановлені утримувачі циліндру (захват).

## Slide 4: Будова приладу
Цими поверхнями переміщується ролик з двома ребордами, які не дозволяють йому скочуватися з поверхонь. Отвір вздовж вісі ролика потрібен для надівання його на шпильку під час зберігання приладу. На основі приладу навпроти найвищої і най нижчої точок поверхонь розміщені бруски, на яких знаходиться пара нормально розімкнених контактів. Для регулювання зазору між контактами в поверхні вмонтовані стрижні з різьбою, на котрі загвинчується ковпачок з гайкою. Контакти ввімкнені послідовно з лампочкою і напругою 6,3 В. Напруга на прилад подається з двобічних клем.

## Slide 5: Робота з приладом
Дослід 1. Демонстрація ваги рухомого тіла, напрям прискорення якого співпадає з прискоренням вільного падіння.
Металевий ролик на початку демонстрації встановлюємо на середині опуклої поверхні. Лампочка загоряється. При знятті ролика вона не повинна горіти. Потім його запускають з верхньої точки приладу. В момент проходження верхньої точки поверхні тиск стає менше на значення сили, яка надає йому до центрованого прискорення, і лампочка не загоряється. Поверхня смужки оргскла прогинається менше, ніж коли ролик знаходиться в спокої.

## Slide 6: Робота з приладом
Дослід 2 . Демонстрація ваги рухомого тіла, напрям прискорення якого не співпадає з прискоренням вільного падіння.
В цьому випадку ролик встановлюємо в середині вгнутої поверхні. Лампочка не загоряється. Зазор між контактами відрегульовано металевим стрижнем. Запущений ролик з верхньої точки приладу в момент проходження нижньої точки поверхні вмикає лампочку. В даному випадку тиск на поверхню смужки оргскла стає більшим на значення сили, яка надає ролику до центрованого прискорення, і вона прогинається сильніше, ніж коли ролик знаходиться в спокої.

## Slide 7: Примітка
При проведені обох демонстрацій треба показати, що запуск ролика з меншої висоти не дає вказаних ефектів, так як його швидкість при проходженні верхньої і нижньої точок поверхонь буде меншою, отже буде меншою і сила, яка надає до центрованого прискорення.

## Slide 8: Творчо-екпериментальна робота
Додатково мною були проведені обчислення ваги тіла в точках, які вказані на малюнках 1 і 2.

## Slide 9: Творчо-екпериментальна робота
А значення необхідних величин та ваги наведені в таблицях 1 і 2.

## Slide 10: Труднощі експериментальних обчислень
Найважчім у роботі було знаходження радіуса кривизни у зазначених точках. 3 метою підвищення точності обчислень, було обрано три різні методи:
- Метод лекал (практичний)
- Метод обчислень за формулою Герона
- Комп'ютерний спосіб
Два останніх дали близький результат.

## Slide 11: Експериментальні труднощі
Усвідомлюючи, що метод лекал дуже наближений спосіб вимірювання радіусів кривизни, вирішили скористатись ним, тому що 11 класі є лабораторна робота, пов'язана із знаходженням радіусів кривизни треків заряджених частинок. Виготовлені на міліметровому папері лекала дають можливість познайомити учнів ще з одним методом, крім наведеного в підручнику. Похибка виготовлення лекал складає 1-2 мм на невеликі радіуси (до 15 см) і до 5 мм на радіуси до 80 см.
Обчислення радіусів кривизни за формулою Герона, потребували значного часу але були точнішими: майже співпадали з комп'ютерними розрахунками.

## Slide 12: Висновки
Прилад дає можливість наочно спостерігати зміну ваги тіла під час його руху по криволінійним траєкторіям. Теоретичні розрахунки переконливо свідчать не тільки про зменшення ваги тіла, а також про її зникнення в окремих точках траєкторії.
Була проведена величезна за обсягом робота по знаходженню радіуса кривизни в багатьох точках траєкторії.
Використання різних способів обчислення радіусів кривизни траєкторій, сприяла поглибленню знань з математики; була розглянута відповідна література, яка знайомила з поняттям кривизни радіуса кривизни.
Але в довідниках були описані способи знаходження радіусів кривизни кривих, які задаються спеціальними рівнями, що не зовсім підходило для роботи.

## Slide 13: Література
1. В.В.Добронравов, М.М.Нікітін, А.Л.Дворников "Курс теоретичної механіки" М. «Вища школа"» 1974, 237-240 с.
2. С.У.Гончаренко. Фізика для допитливих (механіка) К."Техніка", 1972, 128-І35 с.
3. Ф.С.Завельський. Маса і її зміни. М. «Автомвидав»,1974, 46-52с
4. В.Г.Зубов. Початок фізики М. "Наука", 1972, 176 с.
5. Я.І.Перельман. Цікава фізика. М."Наука", 1991, 28-51с.
6. Г.І .Трофімов. Курс фізики. М. «Вища школа» , 1990
7. Р.Фейман, Р.Лейтон, М.Ендс. «Фейманівські лекції по фізиці». М. «Світ», 1976
8. М.М.Шишкін. Клуб юних фізиків (з досвіду роботи). М. «Освіта»,1991,116 с.