Фізичні явища та контроль об’єктів підвищеної небезпеки

Королевич Тарас Олександрович, учень 10- класу Фанчиківської ЗОШ І-ІІІ ст.,

Ченгері Владислав Йосипович, Гевді Василь Васильович, Маркусь Василь  Іванович, Габор Іван Іванович, учні 9 класу Тросницької ЗОШ І-ІІ ст.., члени техніко-технологічного гуртка філії МАН Виноградівського РЦПР

Науковий керівник: Ігнатишин Василь Васильович, кандидат фізико-математичних наук,  науковий співробітник Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту Геофізики ім. Субботіна НАН України; керівник гуртків-методист МАН, Закарпатське територіальне відділення МАН, Виноградівська філія, вчитель фізики вищої категорії, вчитель методист; Ігнатишин Моніка Бейлівна, провідний інженер ІГФ НАН України, керівник гуртків МАН, Виноградівський РЦПР

ТЕЗИ

Закарпаття славиться своїми річками, проте вони легко перетворюються із привабливих місць відпочинку в місця катастрофічних паводків та повеней, що приносять людям біду і горе. Люди віддавна приймають міри для безпеки від можливих стихійних явищ метеорологічного характеру. Це в основному будівництво дамб. Відомо, що наша область відноситься до сейсмічних зон України. Тут можливі землетруси інтенсивністю в 7-8 балів за шкалою MSK-64. Тому важливо вивчати можливі тектонічні рухи земної кори, розломи, що можуть привести  до порушення цілісності гідротехнічних споруд на річках водного басейну Закарпаття. Відомо багато методів та методик дослідження слабих місць  в спорудах  та земній корі. Одним із способів є використання методики із застосуванням природних електромагнітних полів. На основі цього був створений прилад РВИНДС-П-03( радіохвильовий індикатор напружено-деформованого стану порід). За допомогою цього приладу було підготовлено методику зняття даних та обробки результатів спостережень, що давали змогу вирішити багато будівельних та інших задач.

Метою роботи є розробка та удосконалення геофізичних методів вирішення екологічних проблем гідрологічних споруд водного басейну Закарпаття.

Згідно мети в роботі поставлені такі завдання:

1.Дослідити гідрогеологічний фактор екологічних проблем Закарпаття.

2. Розглянути технологічні аспекти вирішення природних та техногенних катастроф.

3.Моніторинг метеорологічних параметрів та виявлення їх впливу на екологічний стан прибережних  смуг.

4.Проведення польових вимірювань параметрів геофізичних полів на досліджуваному об’єкті.

5. Геофізичні спостереження можливих екологічно небезпечних об’єктів із застосуванням комплексу вимірювальної апаратури, аналіз результатів, підготовка науково-обгрунтованих пропозицій щодо доцільності  широкого практичного застосування розробленої методики.

Об’єктом наукового дослідження є екологічно небезпечні процеси у верхніх шарах земної кори, які характеризують сучасний гідрогеологічний стан Закарпаття.

Предметом дослідження є фізичні явища, геофізичні поля, комплекс геофізичних спостережень, виявлення особливостей варіацій досліджуваних фізичних параметрів та їх зв’язку з геологічними та техногенними процесами, які впливають на гідротехнічні споруди річок Закарпаття, зокрема річки Тиси.

В даній роботі приділена увага дослідженню та виявленню тектонічних розломів на території берегів річки Тиси, а саме -усунення небезпеки від проривів дамби, які зможуть спричинити катастрофічні наслідки для прибережних міст та сіл. Останній паводок  на річках Закарпаття було відмічено в грудні 2010 року ( 9-10 грудня). Найбільший внесок в паводкову ситуацію вносить річка Тиса, яка є найбільшою річкою в Закарпатті, в яку вливаються більшість малих та середніх річок регіону[1]. Найбільш небезпечні явища природного характеру, які чатують на населення Закарпаття- повені та паводки, зсуви та землетруси. Слід відмітити на їх безпосередній зв’язок: паводки супроводжуються зсувами та місцевими землетрусами[2-5]. Короткочасні повені можуть перейти в довготривалі, а це може викликати загрозу розмиву протипаводкових дамб. Річки Закарпаття в результаті неналежного контролю заселені, та забудовані впритул. Тому всяке руйнування дамби приведе до стихійного лиха та катастрофи. Дамбові споруди мають свої недоліки, адже вони розташовані повсій території регіону. А ця територія характерна розмаїтістю геологічної будови. Закарпаття відоме своїми малими та великими тектонічними розломами, які оперізують всю територію Закарпатського внутрішнього прогину. В основному по розломам проходять мікро та макросейсмічні прорцеси. Для дослідження такої великої території необхідний певний інтервал часу. Тому найперше необхідно провести вивчення можливих розломів в сейсмічнонебезпечних ділянках, гідрогеологічних особливостей Карпатського регіону. Географія Закарпатських річок різноманітна. Їх супроводжують протипаводкові захисні споруди-дамби. Дослідженню певної території цих дамб присвячена дана науково-дослідницька робота. Для вичення цієї проблеми було використано результати геофізичних спостережень на Режимній еофізичній станці ,,Тросник,, та Пункті деформометричних спостережень ,,Королеве,, Відділу сейсмічності Карпатського регіону  Інституту геофізики ім.. С.І. Субботіна НАН України . Необхідно було провести експериментальні вимірювання геофізичних параметрів по профілю дамби та іншим профілям прибережних смуг річки Тиси. Для дослідження було застосовано прилади: РВИНДС-П03 та ДП-5 В. Цей прийом був відібраний за результатами отриманими раніше дослідженнями електромагнітної емісії та потужності експозиційної дози йонізуючого випромінювання в Карпатському геодинамічному полігоні. Вперше було запропоновано спосіб виявлення можливих порушень в гідротехнічних спорудах водного бассейну. З метою перевірки достовірності отриманих результатів та удосконалення представленої методики, було проведено дослідження еконебезпечних ділянок захисної дамби за допомогою різних геофізичних методів із використанням приладу для вимірювання напруженості магнітного поля –Теслометра ТМ 195, магнітометра МП-203 та інших типів дозиметрів. Отримані результати підтвердили наявність геофізичних аномалій на раніше виявлених місцях. Таким чином, було підтверджена доцільність представленого методу, запропоновано використовувати систему геофізичного моніторингу для виявлення та усунення техногенних ділянок території та споруд з метою їх подальшого усунення. Аналіз результатів спостережень дає змогу на кривих ідентифікувати місця пов’язані із певними аномальними ефектами, тобто вказати можливі місця прориву дамб від тектонічних рухів, або розмиву дамби від великої води на річці. Прилад реєструє аномальні покази радіоактивного фону на місцях, що характерні активними геологічними структурами, або технологічним станом  дамби. В квітні 2016 року проведено дослідження геофізичних полів на протиповеневій дамбі в околі перетину дамби високовольтною лінією. Відмічено особливості варіацій параметрів досліджуваного геофізичного поля в певних ділянках протиповеневої дамби.

1. Адаменко О.М. Про одну із причин широкомасштабного прояву і важких наслідків катастрофічного  паводку в Закарпатській області. Вплив руйнівних повеней та зсувних процесів на функціонування інженерних мереж. Матеріали 111 наук.-практичної конф. 25-28 лютого 2002 року.,/О.М.Адаменко . м. Ужгород.-К.Т-во,,Знання,,.2002.-С.3-4.

2. Ігнатишин В. Деформометричні методи вивчення геофізичних процесів на базі Карпатського геодинамічного полігону / В. Ігнатишин, Н. Шульга, І. Ярема, [та ін.] Праці НТШ. –Львів.– 2006. − С. 140 − 147.

3. Ігнатишин В. Аналіз геофізичних спостережень у Закарпатті протягом 2007 року / В. Ігнатишин.   Матеріали наукової конференції присв’яченої памяті фундаторів Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Тараса Зиновійовича Вербицького і Ярослава Станіславовича Сапужака.  - 9-11 жовтня 2007 р. -м. Львів. − С. 24 − 25..

4. Ігнатишин В. Деформації земної кори, отримані на пункті деформографічних спостережень “Королево” за 2007-2008 роки та їх зв’язок з іншими геофізичними параметрами. Матеріали наукової конференції ’’Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища’’, м. Львів, 6-10 жовтня 2008 року. - Львів: В-во “СПОЛОМ”, 2008.- С. 68-69.

5. Игнатишин В. Деформации земной коры в районе Восточных Карпат по данным станци“Королево” / В. Игнатишин, О. Казанцева, Л. Латынина. ХІУ міжнародний науково-технічний симпозіум. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS I GIS-технології. (8-13 вересня ) 2009 р. Алушта ( Крим). − С. 89 − 90.