ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

«Космічне сміття: уламки недавнього минулого»

Автор: Коноваленко Владислав Олегович, учень 9 класу Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області

Науковий керівник: Олексенко Ірина Олексіївна, учитель фізики Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області, спеціаліст І кваліфікаційної категорії

Актуальність теми. Зростаюча активність людства в освоєнні космосу призвела до утворення на навколоземних орбітах великої кількості так званого космічного сміття, яке є об’єктами штучного походження. Ці космічні об’єкти, загальна кількість яких складає мільйони, мають розміри від десятків мікрон до метрів, рухаються з орбітальними швидкостями і залишаються на орбіті впродовж багатьох років.

Ці чинники призводять до того, що загроза зіткнень функціонуючих космічних апаратів з елементами космічного сміття є реальною.

Більшість заходів щодо зменшення засмічення прямо або побічно зачіпає питання формування вигляду та конкурентоспроможності перспективної космічної техніки та пов'язані зі значними витратами по проектах її модернізації. Тому перспективні загальні нормативи і стандарти по засміченості навколоземного простору необхідно приймати виважено і на глобальній основі.

В даний момент існує цілий ряд проектів, метою яких є боротьба з космічним сміттям. Звернемо увагу на метод спуску сміття на низькі орбіти.

Слід зазначити, що всі об'єкти на орбіті рухаються з певною швидкістю. Відштовхуючись від законів Ньютона і закону всесвітнього тяжіння, знайдемо значення цієї швидкості.

або                                                                 (1)

Отже, при зниженні швидкості зменшується радіус орбіти, сміття потрапляє в більше щільні шари атмосфери, де і згоряє.

Запишемо закон збереження імпульсу для абсолютно непружного удару. Вважаючи, що вектори швидкостей протилежно напрямлені, маємо:

Звідси швидкість сміття і приєднаного до нього снаряда

Наприклад космічне сміття масою m1 = 50 кг рухається по круговій орбіті на висоті Н = 256 км над поверхнею Землі, радіус якої R1 = 6378 км зі швидкістю 𝜈1=8036м/с. На зустріч йому летить снаряд з масою m2 = 0,2 кг зі швидкістю 𝜈2=700м/c.

В цьому випадку висота польоту при цьому знизиться на ∆Н = 65 км, і сміття гарантовано ввійде в щільні шари атмосфери.

Мета дослідження: ознайомитися з характеристиками космічного сміття та розглянути основні шляхи його знищення.

Завдання:

- опрацювати необхідну наукову літературу;

- систематизувати матеріал з даної теми;

- розглянути основні шляхи боротьби з космічним сміттям;

- розрахувати висоту на яку знизиться сміття, щоб потрапити в атмосферу Землі