ТЕЗИ творчого проекту  «Яри південної околиці міста Бердичева: причини утворення, тенденції розвитку, протиерозійні заходи» учениці 11 класу Бердичівського загальноосвітнього колегіуму № 14

Пасічник Ірини Василівни

Актуальна проблема вивчення ярів стала предметом сучасних досліджень геоморфологів, ґрунтознавців, ландшафтознавців, екологів. Важлива роль у виявлені механізмів яроутворення, вивченні ступеня ураження ярами різних територій, класифікації форм лінійної ерозії належить таким ученим, як                 О. Анацький, О. Багмет,  С. Бортник, С. Булигін,  М. Гусак, М. Петровська,           Е. Палієнко, Н. Шикула, Н. Розов, Т. Євсю та іншим. 						Зараз на території України нараховується більше 500 тисяч ярів, а їх площа уже перевищує 141,2 тисяч гектарів. У Житомирській області ярами ушкоджено 1,2 тис. га території. Внаслідок яружної ерозії по-перше: руйнуються грунти, зменшується родючість і погіршуються їх водно-фізичні та фізико-хімічні властивості, а продукти змиву замулюють сільськогосподарські угіддя, родючі заплавні землі, забруднюють ріки і водойми; по-друге:  утворюються яри довжиною від кількох десятків метрів до кількох кілометрів, яружна мережа з вершинами і боковими відгалуженнями розчленовує поля, погіршує умови використання земель.  										Вирішення проблем яружної ерозії, раціонального використання та охорони земельних ресурсів, моніторингу несприятливих екзогенних процесів та наслідків їх впливу на навколишнє середовище, управлінських завдань у сфері землекористування та охорони природи сучасні дослідники вбачають у створенні кадастру  “Яри України”. Актуальність створення кадастрової системи “Яри України“ разом із протиерозійними видами районування земель, відсутність єдиної бази даних про яружність Житомирщини, неточність і застарілість статистичної інформації, яка відображає кількісні та якісні параметри ураження території області та Бердичівського району ярами зумовлює необхідність нових досліджень. Потребують подальшого вивчення особливості утворення водно-ерозійних форм рельєфу на Бердичівщині, необхідні об’єктивна оцінка ступеня ураження даної території ярами, визначення інтенсивності ерозійного процесу, розрахунок потенціалу лінійного росту ярів, прогнозування  подальшого яроутворення та обгрунтування системи ефективних протиерозійних заходів. Відтак, актуальність даної проблеми, недостатній рівень її розробленості зумовили вибір теми нашого дослідження.							Мета дослідження – визначити тенденції розвитку ярів  Бердичівщини та обгрунтувати систему найбільш ефективних протиерозійних заходів.		Задачі дослідження:

- Проаналізувати стан розробки проблеми яроутворення та боротьби з ярами на території Житомирщини та Бердичівського району.

- На основі аналізу результатів польових досліджень оцінити зміни основних показників яружної мережі південної околиці міста Бердичева за останні два роки.

- Проаналізувати використані на практиці методи боротьби з ярами, визначити найбільш ефективні.

- Обгрунтувати рекомендації протиерозійної організації досліджуваної території, раціонального використання земель та підвищення їх родючості.

Об’єкт дослідження – яри південної околиці міста Бердичева.		Предмет дослідження – динаміка функціонування ярів Бердичівщини, протиерозійні заходи.										Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на основі аналізу досліджень механізму та результатів яружної ерозії південної околиці міста Бердичева визначено ефективні  заходи боротьби з нею.			Практичне значення роботи. Матеріали роботи можна використовувати при створенні кадастру ярів України; в навчально-виховному процесі під час вивчення факультативного курсу „Рідний край” у 8 класі (теми “Рельєф області”, “Ґрунти своєї місцевості”), а також на уроках географії у 8 класі – (теми “Фізична географія своєї області: “Геоморфологічна будова”, “Ґрунти”), у 9 класі – (“Економіко-географічна характеристика своєї області: “Сільське господарство”), у позакласній і позашкільній роботі.							Апробація роботи. Основні положення та результати дослідження доповідалися на Всеукраїнській науково-краєзнавчої конференції з міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення» (12-13 листопада 2015 р. в               м. Бердичеві).										Положення, що винесені на захист. У роботі описані процеси яружної ерозії, які відбуваються на території Бердичівського району й околицях Бердичева та протікають з певною швидкістю ерозійного розмиву й обсягами транспортованого уламкового матеріалу залежно від геолого-морфологічних, гідрокліматичних, грунтово-рослинних, антропогенно-техногенних чинників. Встановлено що динаміка функціонування ярів залежить від ряду умов, основними з яких є: кількість характер випадіння опадів, висота і крутість схилів, ступінь їх задернованності та площа водозбору. Визначено, що втручання господарської діяльності людини в систему зв’язків природних компонентів може може бути причиною та  каталізатором ерозійних процесів на певній території, наслідком яких стає  поява і розвиток яружно-балкової мережі; ефективними є фітомеліоративні протиерозійні заходи, які передбачають використання та підвищення захисних властивостей рослинного покриву.					Упродовж  трьох років нами вивчався яр, що знаходиться  південніше міста Бердичева,  недалеко від села Хажин Бердичівського району (між с. Хажин і мікрорайоном ”Елінг“),  на захід від автомагістралі Вінниця–Житомир, фактично на відствні 100 м від неї. Процес  розвитку досліджуваного яру на місцевості проявляється у вигляді фізичних процесів росту ерозійного врізу в глибину та довжину, динаміку яких ми поспостерігати. Для того щоб вирахувати щорічний приріст довжини яру, ми недалеко від його вершини встановив репер (дерев’яний кілок довжиною 1м).  Виміри від вершини яру до репера ми проводили 2 рази на рік (у травні та жовтні). Побудовані профілі дозволили розрахувати параметри динаміки ерозійного розмиву: з травня 2014 року  по жовтень 2016 року. Ерозійний розмив на об’єкті дослідження склав: в глибину в середньому 6,7 см, в ширину в середньому 10 см. У жовтні 2016 року було встановлено, що завдяки протиерозійним заходам, за 2 роки довжина яру збільшилася лише на 0,1 метра і тепер становить 183, 1 м. 									Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновки:

- Зростання розмірів ярів південної околиці Бердичева відбувається внаслідок глибинної та бічної ерозії.

- Ерозійний  процес активно протікає в літньо-осінній сезон при рясному випадінні опадів у вигляді дощу. Яр за два роки і шість місяців заглибився в середньому на 6,7 см, розширився на 10 см і збільшив свою довжину на  0,6 м; середня площа поперечного перерізу ерозійного врізу становить 67 см кв. При цьому обсяг винесеного матеріалу склав в середньому 1226100670  см3.

- Основними чинниками утворення та розвитку яру визначено: зв’язок рельефу з геологічною та тектонічною будовою території; значний ухил прилеглої території; значна кількість сезонних атмосферних опадів; велика площа водозбору; наявність пухких лесовидних порід, що легко розмиваються опадами; бідність рослинного покриву; неправильне упорядкування придорожніх кюветів.

- Для запобігання зростання яру були проведені такі заходи: південні схили яру засіяли дерноутворюючою травосумішшю, до якої були включені щільно-кущові злаки (костриця лучна), кореневищні рослини (тонконіг лучний, пирій); провели закріплення південних схилів яру найбільш простим способом: саджанцями вільхи, акації білої, груші звичайної. Ці заходи виявились ефективними.