Тези до проекту

«Трансформатор Тесла: можливості та перспективи»

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс

"МАН - Юніор Дослідник"

Номінація "Технік-Юніор"

Виконав: Комаров Олексій Олексійович,

учень 9 класу

Граденицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Адреса школи: 67640. вул. Центральна, 75 село Градениці Біляївського району Одеської області, email: gradan_1@mail.ru

Керівник : Прищепа Леся Михайлівна,

вчитель фізики вищої категорії Граденицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Мета проекту:

- Презентація фізичних дослідів з високочастотним електромагнітним полем; скін-ефекту.

- Демонстрація принципів радіозв'язку.

- Дослідження умов бездротової передачі електроенергії.

Завдання:

- Створити класичний трансформатор Тесла (далі ТТ) на розрядному проміжку.

- Провести дослідження властивостей струмів високої частоти

- Пояснити явища, які відбуваються в процесі проведення експерименту.

Об’єкт та предмет дослідження: високочастотне електромагнітне поле.

Обладнання для виконання досліду:

- Саморобний ТТ:

1) дерев'яна основа;

2) контурна батарея конденсаторів;

3) з'єднувальні провідники;

4) мідний емальований дріт діаметром 0,8 мм, довжиною 160 м;

5) алюмінієвий дріт діаметром 4 мм, довжиною 3 м.

6) ПВХ труба діаметром 50 мм, довжиною 0,9 м;

7) металеві пластини, стяжна гайка, болт для розрядника.

- Котушка запалювання.

- Саморобний баласт для живлення котушки запалювання від побутової мережі.

- Газорозрядні лампи.

- Світлодіодні лампочки.

- Радіоприймач.

- Грозовідмітник.

- Саморобний модулятор.

Хід роботи :

1. Дотримуючись техніки безпеки, заземлюємо нижній кінець вторинної обмотки.

2. Приєднати Котушку запалювання до вхідних клем ТТ

3. Низьковольтні клеми Котушки приєднати до вихідних клем баласту.

4. Вмикаємо баласт в мережу, вмикаємо тумблер живлення.

5. Переконуємося у наявності високочастотного поля за допомогою грозо відмітчика (спочатку в електростатичному режимі, а потім в електромагнітному режимі).

Результат: Засвічується індикаторний світлодіод приладу

6. Підносимо до ТТ газорозрядні лампи, переконуємося, що ТТ створює електромагнітне поле високої напруженості.

Результат: Лампи світяться в руках

7. Торкаємось стримера, який з'явився на гарячому виводі при ввімкнені ТТ.

Результат: Пересвідчилися, що струми високої частоти безпечні для людини

8. Вмикаємо радіоприймач.

Результат: Динамік потріскує в такт розрядника

9. Здійснивши амплітудну модуляцію вхідної напруги ТТ, отримали звуковий сигнал.

Висновок: Перевірили можливість радіозв'язку за допомогою ТТ.

10.Беремо вилку Авраменко, приєднуємо, дотримуючись полярності, світлодіод, підносимо до ТТ.

Результат: Світлодіод світиться

Висновки: Електромагнітні явища - невід’ємна частина нашого життя.

Інтерес до трансформатора Тесла достатньо високий, і тому я вирішив випробувати його можливості в домашніх умовах. в ході експерименту було доведено:

- трансформатор Тесла - перспектива безкоштовної безпровідної передачі електроенергії;

- струми високої частоти безпечні для людини;

- можливість використання трансформатора Тесла для радіозв'язку