## Slide 1
Сумське териториальне відділення МАН України
Номінація: Екологія
Забезпечення водопостачання
у моєму населеному пункті
(с. Чернеччина)
та визначення якості питної води
Роботу виконала:
Петрова Юлія Олександрівна,
член МАН Охтирського районного центру
дитячої та юнацької творчості,
учениця 8 класу Чернеччинської ЗОШ І – ІІІ супенів
ім. Героя Радянського Союзу М.В.Пилипенка
Охтирського району Сумської області.

## Slide 2
Петрова Юлія Олександрівна,
член МАН Охтирського районного центру
дитячої та юнацької творчості,
учениця 8 класу Чернеччинської ЗОШ І – ІІІ супенів
ім. Героя Радянського Союзу М.В.Пилипенка
Охтирського району Сумської області.
Керівник Михайленко Ірина Володимирівна,
вчитель хімії та біології Чернеччинської ЗОШ І – ІІІ супенів
ім. Героя Радянського Союзу М.В.Пилипенка
Охтирського району Сумської області.

## Slide 3
  «Нас, жителів Землі, можна порівняти з пасажирами корабля з певним запасом води. Але пасажири судна можуть розраховувати, що у випадку нестачі води якесь інше судно допоможе їм, тоді як ми у Всесвіті одинокі з нашим невеликим запасом води, необхідної для життя.
  І на це треба зважати.»
Жак-Ів Кусто

## Slide 4
Мета дослідження:
- дослідити проблеми водопостачання нашого села,
- ознайомитися із методами аналізу та дослідити якість води із різних джерел нашого села,
- з’ясувати шляхи збереження водних ресурсів.
Предмет дослідження:
1. методи очистки води на водозабірних пунктах,
2. якість питної води.
Об’єкт дослідження:
1. система водопостачання ,
2. вода різних джерел.

## Slide 5: Прісна вода – рідина життя. Водопостачання для нас є звичайною річчю. Попит на питну воду у світі постійно зростає із зростанням населення. Разом з тим все частіше виникають питання якості питної води.

## Slide 6: Водопостачання – комплекс заходів, що забезпечують всі потреби споживачів води. Система водопостачання – комплекс інженерних споруд, машин та механізмів: водопідйомних, водонасосних, водоприймальних, очисних, напірних, регулюючих споруд, магістральних водопроводів, розподільних мереж, засобів автоматизації.
Водопостачання
Добування води, підняття насосом
Поліпшення якості води
Транспортування води до місць споживання

## Slide 7: Село Чернеччина виникло в ХVII столітті. Поселилися в цьому мальовничому місці на березі Ворскли 47 ченців, які вийшли із розташованого поруч Троїцького монастиря. Так поступово виникло село, яке зараз налічує 1058 дворів.

## Slide 8: Забезпечення водопостачання у моєму населеному пункті (с. Чернеччина)
- Водогін збудовано у 1985 році
- Джерело води – артезіанська свердловина, глибиною 105 м
- Діють дві лінії: для підйому води та напорна лінія
- Водонапірна башта: висота – 19.5 м, ємність – 25 м³
- Максимальне добове використання води – 181 м³
- Загальна довжина водогону – 10635 м
- Глибина водогону – 1.8 м
- Половина господарств мають власні криниці та колодязі (нецентралізоване постачання грунтові води, шахтні колодязі, міжпластові напорні свердловини)
Практичні дослідження

## Slide 9
Якість води – це характеристика складу та властивостей води, яка визначає її придатність для конкретного виду водоспоживання.
(Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»)
Вода – універсальна речовина планети
Показники якості води
(ДСТУ 7525:2014 Вода питна.
Вимоги та методи контролювання якості)
Фізичні
Гідробіологічні
Бактеріологічні
Хімічні
Температура
Каламутність
Запах
Смак
Прозорість Водневий показник
Колір
Чисельність представників тваринного і рослинного світу
Колі-індекс (загальна кількість мікроорганіз-
мів)
Колі-титр
(група кишкових паличок)
Розчинений кисень
Мінеральний склад
Твердість
Лужність
Сухий залишок
Окислюваність

## Slide 10: Водопідготовка – це обробка води, яка надходить із природного водного джерела, з метою приведення її у відповідність до вимог технологічних споживачів. Методи водопідготовки :
Освітлення
Зменшення каламутності
Пом’якшення
Знесолення
Безреагентні
УФ промені
Реагентні
Хлорування
Фільтрування
Відстоювання
Кип’ятіння
Озонування
Вплив срібла
Ультразвук
Електрохімія
Осадження

## Slide 11: Органолептичні показники
Показник | Норма ДСТУ | Централі зоване водопост 1 | Централі зоване водопост 2 | Колодязь 1 | Колодязь 2 | Колодязь 3 | Свердло вина | Відкрита водойма
Запах при 20°С | 0 – 2 бали | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Запах при 60°С | 0 – 2 бали | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1
Смак і присмак | 0 – 2 бали | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Кольоро вість | 5 – 20 град | - | - | + | + | - | - | +
Каламут ність | 0.5 – 3.5 | - | + | - | + | - | - | +
Практичні дослідження

## Slide 12: Хімічні показники
Показник | Норма ДСТУ | Централі зоване водопост 1 | Централі зоване водопост 2 | Колодязь 1 | Колодязь 2 | Колодязь 3 | Свердло вина | Відкрита водойма
рН | 6,5 – 8.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5
Твердість Жорст кість | 1,5 – 7 ммоль/л | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1
Хлориди | 150 – 200 мг/л | - | + | + | + | + | - | +
Загальне залізо | 0 – 1,0 мг/л | + | + | + | + | - | - | -
Карбонати |  | + | + | - | - | - | - | -
Практичні дослідження

## Slide 13: Практичні дослідження
Каламутність – прозора, не містить домішок, зависей, при відстоюванні не утворює осаду або опалу.
Смак – без смаку та присмаків, після вживання не викликає відчуття післясмаку.
Запах – без запаху, при нагріванні та відстоюванні не утворює відчуття запаху.
Твердість – підвищена твердість, при усуненні твердості шляхом кип’ятіння випадає білий осад солей кальцію і магнію.
Кислотність – виявляє надлишок йонів Н⁺.
Колір – без кольору.

## Slide 14
Практичні дослідження

## Slide 15: Причини зниження якості питної води у с. Чернеччина
У 2017 році Охтирська СЕС провела дослідження якості питної води за основними показниками: вміст фосфатів, заліза, марганцю, карбонатів, фенолів. Фактичні показники у декілька разів нижчі, ніж гранично допустимі (ГДК).
  Але є певні проблеми:
  - стальні та чавунні труби водогону експлуатуються 33 роки, що впливає на якість води (каламутність, прозорість, осад, опал),
  - село знаходиться в зоні інтенсивного видобутку нафти та газу, тому верхні водоносні горизонти періодично мають підвищений вміст вуглеводнів, фенолу, органічних речовин, що пояснює наявність запаху та присмаку,
  - порушення технології водоочищення та водопідготовки,
  - потрапляння у водоносні горизонти біогенних елементів (N, P, Si)
Практичні дослідження

## Slide 16: «Воді дана чарівна влада стати соком життя на Землі» Леонардо да Вінчі
Все живе на Землі потребує води. Без неї в’яне квітка, страждає звір, змовкає пташка – без неї гине життя. Кожна крапля води – дорогоцінний дар природи.
На Україні одвічно шанували джерела. «Скидайте шапку – пийте воду!» – повчає давня приказка.
Люди завжди цінували життєдайну силу води, її енергію, красу і передавали це почуття майбутнім поколінням, заповідаючи берегти неоціненний дар природи – воду!