# СИСТЕМА ПЕРЕДПУСКОВОГО ПІДІГРІВУ ГАЗОВОГО РЕДУКТОРА

# Іванова Софія Іванівна, Харківське територіальне відділення МАН України, учениця 10-Б класу Харківської гімназії №144 Харківської міської ради Харківської області

Ярита Олександр Олександрович, асистент кафедри автомобілів Харківського національного автодорожнього університету, кандидат технічних наук;

На сьогоднішній день перед автомобілістами стоїть питання економії коштів та зменшення шкідливих викидів у атмосферу. Одним з шляхів рішення цих питань є переведення автомобіля на газове паливо. Недоліком систем живлення скрапленим газом є необхідність переводу рідкого газу у газоподібний стан перед подачею у двигун. На цей процес використовується тепло охолоджувальної рідини. Перші декілька хвилин руху, під час прогріву двигуна автомобіль вимушений рухатися на бензині зменшуючи економічний ефект від застосування системи живлення газом. Це особливо відчутно в холодну пору року. Існуючі системи передпускового підігріву двигуна витрачають електроенергію з мережі, яка не завжди доступна. Системи накопичення і зберігання тепла мають великі габарити, масу та вартість. Тому в якості робочої гіпотези в роботі пропонується пристрій для зберігання тепла охолоджувальної рідини у кількості необхідної для підігріву редуктора-випаровувача системи живлення газом до робочої температури. Запропоновані можливі схеми системи, обґрунтовано її параметри та визначений економічний ефект та строк її окупності.

Актуальність даного дослідження полягає у необхідності більш швидкого використання дешевого газового палива для прогріву газового двигуна.

Метою роботи є обґрунтування параметрів системи швидкого прогріву газового редуктора системи живлення скрапленим газом.

Для досягнення поставленої нами мети необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати використання систем передпускового підігріву двигунів, об’єми, габарити, маси цих систем і газового редуктора;

- провести дослідження та обґрунтувати параметри вигаданого пристрою для швидкого передпускового підігріву газового випарника;

- визначити економічний ефект від запропонованої розробки.

Об’єкт дослідження: процес перетворення газу з рідкого стану в газоподібний у редукторі-випаровувачі системи живлення двигуна скрапленим газом.

Предмет дослідження: параметри системи швидкого підігріву газового редуктора-випаровувача системи живлення двигуна скрапленим газом.

Проти публікації тез не заперечую.

Наукові керівники						О.О. Ярита