Дослідження стану накопичувачів промислових стічних вод ВАТ «Рубіжанський Краситель»

Владимиров Сергій Сергійович,  м/б 0990313310, Е-mail: serega_201713@ukr.net. Місто Рубіжне Луганської області, "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа інтернат I-III ступенів”, 9клас.

Актуальність. На території міста Рубіжне Луганської області знаходяться  накопичувачі промислових стічних вод хімічних виробництв, які є на даний час потужними джерелами забруднення атмосферного повітря, підземних вод у місті. В накопичувачах знаходяться  сильно забруднені, забарвлені промислові стічні води, які  вміщують ароматичні сульфокислоти, пластифікатори, нітробензол, хлорбензол, фенол, мінеральні солі та інші сполуки.

Метою даної роботи є аналіз стану накопичувачів ВАТ «Рубіжанський Краситель» з подальшою розробкою пропозицій по його рекультивації. Площа 6 секцій накопичувачів складає 30 га, висота дамби 8,7 м, глибина накопичувачів 6,7 м. Результати досліджень показали, що під дією фізичних факторів довкілля - сонячного випромінювання та вітру, кількість води у накопичувачах зменшилася у порівнянні з 2010 роком [1]. За рахунок цього накопичувачі № 3, 5, 6 мають підсушені ділянки. Стічні води накопичувача №1, площею 4,77 га, слабо випаровуються із-за кислого середовища (рН 3,37 од.), вміст органічних і неорганічних речовин по сухому залишку знизився в 2 рази (від 67,8 до 32,2 г/дм3 ). Накопичувач №3, площею  2,5 га, осушений з 2010 року, зараз води від танення снігу знаходяться у пониженій його частині. Верхній шар шламу, який був фітотоксичним (досліди 2010 року) під дією фізичних чинників змінився. Аналіз відібраних проб шламів показав, що вміст органічних речовин в пробах складає 39 - 48% (24-27% у 2010 р.).  рН водного витягу становить 6, 3-6,5 од. (був 4-5 одиниць).  З північної сторони на шлам хімічних сполук із дамби вітром нанесено суглинки, ця ділянка заростає трав’янистою рослинністю (пирій,  злакові, полин, коров' як). В накопичувач №4, площею 8,6 га, скидають залишковий активний мул  із біологічних очисних споруд міста. На поверхні води є плаваючий мул, який розкладається, надаючи воді запах і колір. Характеристика води: рН-7,6 од., сухий залишок - 4,0 г/дм3, прожарений залишок  -3,1 г/дм3. За рахунок розбавлення надлишковим активним мулом вміст домішок по сухому залишку зменшився в 10 разів. Вода стала менш токсичною і в ній близько від берега росте комиш. Була відібрана проба ґрунту під комишами. Це активний мул, який намили за 9 років. Вміст органічних речовин - 38,3%, мінеральних - 61,7% , сухий залишок водного витягу - 2г/дм3, рН 6,2 одиниць.

В накопичувач №5 площею 12, 5 га скидали також відходи виробництва смол, частина його осушена. Після висихання в літній період є загроза загоряння смол. Характеристика води : рН - 3, 9 од., вміст органічних і неорганічних речовин по сухому залишку - 22,4 г/дм3, прожарений залишок -15,6 г/дм3 .

Були проведені досліди по очищенню промислових стічних вод із накопичувача №1 методом адсорбції , вихідна забарвленість - 5410 градусів. Стічні води нейтралізували крейдою до рН 6,8 од., додавали активоване вугілля  у кількості 250 г/дм3, витримували на протязі 120 годин. Масу відфільтровували, визначали ступінь знебарвлення, яка склала для вугілля марки ОУ-А- 43%,  для БАУ-А  54%.

Для  рекультивації накопичувачів пропонуємо:

нейтралізувати промислові стічні води у накопичувачах № 1,5 відходами крейди, для очищення від органічних речовин додати активоване вугілля, в якості адсорбенту можна  також використовувати золу від спалювання деревини в котельнях міста; аерувати воду повітрям в накопичувачі  №4, щоб мул очищував воду, а не гинув; засипати осушені секції накопичувачів № 3, 5, 6 відходами крейди і суглинками з дамб для  подальшого закріплення поверхні трав’янистою рослинністю. Виконання заходів по рекультивації дозволить поліпшити екологічний стан у місті Рубіжне.

Список використаної літератури

1. Назаренко О.С., Попов Є.В., Кленін І.І. Дослідження методу рекультивації накопичувачів відходів виробництв органічного синтезу// Матеріали науково-практичної конференції (ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Одеса. - 2011.- с. 31-32.

Науковий керівник: Назаренко Олена Семенівна, керівник секції «Екологія» КЗ ЛОМАНУМ, к.х.н., доцент, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м.Рубіжне)