ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОШАРОВОГО ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

Матюшенко Іван Миколайович, 9 класу, КЗ ”ХФМЛ № 27” Міська ме-режа Харківської області

Мірошніченко Наталія Миколаївна, кандидат  технічних наук, доцент ка-федри  інтегрованих технологій, процесів та апаратів НТУ “ХПІ”

Актуальність роботи. В теперішній час в Україні та й у всьому світі гостро стоїть проблема зменшення енергетичних затрат на обігрів споруд. Цю проблему можна вирішити за допомогою використання сонячної енергії – одного з поновлюваних альтернативних джерел енергії.

Але не дивлячись на велику кількість інформації і знань в цій галузі, до сих пір не запропоновано матеріалів і, що саме головне, наукових основ для їх створення, які могли б враховувати всі фактори, що впливають на перетворення енергії: площа покриття, географічне положення будови або установки для накопичення енергії, пори року, погодні умови експлуатації, конструкційні особливості покриття, використовувані матеріали та інші фактори.

Мета роботи: дослідити багатошарові ізолюючі покритті та конструкції, які потрібні для створення пасивного дому на основі простих та доступних матеріалів.

Об’єктом науково-дослідницької роботи є закономірності поведінки багатошарового теплогенеруючого покриття в залежності від основних параметрів навколишнього середовища.

Предметом науково-дослідницької роботи є енергозберігаючи та світлотехнічні характеристики багаташарового покриття, вивчення поведінки покриття в реальних умовах.

Завдання наукового дослідження:  розробити конструкцію багатошарового енергогенеруючого покриття, створити експериментальний прототип покриття, вивчити його головні технологічні характеристики, запропонувати методи його використання на практиці

Методи, які використовувались: фізичне моделювання для створення прототипу покриття, використання фізичних методів контролю освітлення, температури та спектру випромінювання, використання математичних методів для обчислення теплотехнічних характеристик та статистичних методів для обробки експериментальних даних

Висновки:

В роботі було ґрунтовно проаналізовано різні системи отримання сонячної енергії та можливі шляхи їх використання в якості енергозберігаючих покриттів

Теоретично обґрунтовано доцільність використання багатошарових покриттів на основі скла.

Запропоновано конструкція лабораторної установки та методика дослідження характеристик таких покриттів.

Проведено лабораторні дослідження та отримано експериментальні дані, що показали ефективність таких покриттів.

Надано рекомендації щодо практичного застосування багатошарових покриттів та подальших досліджень у цьому напрямку.

В результаті дослідження проаналізовано експериментальну модель на різноманітні характеристики, надані пропозиції щодо подальших досліджень та використання на практиці.