## Slide 1
Підвищення енергоефективності на геотермальних електростанціях з бінарним циклом
Бурячок Михайло Валентинович,
учень 8 класу СЗОШ №1,
м. Кам’янець-Подільський
Педагогічний керівник:
вчитель фізики Теличко Іван Іванович
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МАН

## Slide 2
Україна належить до енергодефіцитних країн і задовольняє потреби в первинних паливно-енергетичних ресурсах за рахунок власного видобутку не більше, ніж на третину (без урахування енергії атомних електростанцій).
У зв’язку із цим використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів державної енергетичної політики, яка передбачає не лише збереження енергії за рахунок заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів, але й забезпечення умов для максимально ефективного її використання і покращення стану довкілля.
Актуальність теми
Основні напрямки енергозбереження:
• використання низькопотенційної енергії;
• створення простих і надійних енергетичних установок для виробництва теплової та електричної енергії.

## Slide 3
Науковий апарат дослідження
Метою роботи є дослідження вибору низькокиплячого робочого тіла з метою підвищення енергетичної ефективності ГеоТЕС.
Об’єкт дослідження - низькокиплячі робочі тіла.
Предмет дослідження: енергетичні установки, що працюють на НРТ.
Гіпотеза: поширення енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності економіки, зниження тиску паливно-енергетичного комплексу на природні ресурси країни.
Практична цінність полягає в тому, що результати досліджень і розробок, отримані в роботі, можуть бути використані на етапі проектування електричних станцій на низкокипящих робочих тілах та їх модернізації.
Особистий внесок полягає у формуванні теоретичної бази діючих установок на НРТ. Розроблено методику за вибором низькокиплячого робочого тіла, що враховує екологічні і технічні вимоги.

## Slide 4
Завдання
вивчення характеристик низькокиплячих робочих тіл і створення алгоритму їх вибору;
вивчення досвіду створення та експлуатації теплових електричних станцій з НРТ;
розробка рекомендацій щодо вибору параметрів теплових циклів на НРТ;
підтвердження технічної та економічної доцільності застосування НРТ на ГеоТЕС.

## Slide 5
Геотермальна енергія
Геотермальна енергія - це тепло Землі, яке утворюється переважно внаслідок розпаду радіоактивних речовин у земній корі та мантії. У 1 л «внутрішнього простору» Землі накопичено у середньому 2,6 кВт енергії.
Геотермальні води - екологічно чисте джерело енергії, що постійно відновлюється.
Температура земної кори углиб підвищується на
2,5-3°С через кожні 100м
Бінарний цикл оснований на створенні замкнутої системи

## Slide 6
Принципова схема роботи ГеоТЕС
(А) - перший (паровий) контур;
(В) - другий контур;
1- експлуатаційна свердловина;
2- сепаратор вода/пара;
3- парова турбіна;
4- теплообмінник;
5- насос закачки;
6- нагнітальна свердловина;
7- перегрівач;
8- турбіна;
9- повітряний/водяний конденсатор;
10- конденсатозбірник;
11- насос.

## Slide 7
Потенціал ГеоТЕС в Україні

## Slide 8
Аналіз використання НРТ
Бінарні ГеоЕС можуть бути економічно ефективними при температурі термальної води 70-200 °С. Застосування бінарних ГеоЕС дозволяє швидко і надійно забезпечувати електроенергією селища і невеликі міста.
Робочі тіла бінарної енергоустановки повинні мати низьку температуру замерзання для забезпечення нормальної зимової експлуатації і запобігання замерзання.
Вибір повинен здійснюватися з урахуванням важливих чинників:
Екологічна безпека;
Термодинамічні властивості;
Токсичність;
Вартість продукту.

## Slide 9
Низькокиплячі речовини
Вуглеводні
Ізобутан
C4H10
н-Пентан
C5H12
Гептан
C7H16
Гексан
C6H14

## Slide 10
Низькокиплячі речовини
Фреони
Тетрахлорметан
CCl4
Трихлорметан
CHCl3

## Slide 11
Результати досліджень
По даним дослідження здійснено вибір з урахуванням важливих чинників.
Chart: Клас небезпеки в атмосферному повітрі
| Ізобутан (C4H10) | Гексан (C6H14) | Гептан (C7H16) | н-Пентан (C5H12) | Тетрахлорметан (CCl4) | Трихлорметан (CHCl3)
Клас небезпеки в атмосферному повітрі | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
Chart: ГДК м.р. в повітрі робочої зони, мг/м3
| Ізобутан (C4H10) | Гексан (C6H14) | Гептан (C7H16) | н-Пентан (C5H12) | Тетрахлорметан (CCl4) | Трихлорметан (CHCl3)
ГДК м.р.в повітрі робочої зони, мг/м3 | 900 | 900 | 900 | 90 | 20 | 10
Екологічна безпека

## Slide 12
Результати досліджень
Термодинамічні властивості
Chart: Температура кипіння при тиску 101,3 кПа, °С
| Ізобутан (C4H10) | Гексан (C6H14) | Гептан (C7H16) | н-Пентан (C5H12) | Тетрахлорметан (CCl4) | Трихлорметан (CHCl3)
Температура кипіння при тиску 101,3 кПа, °С | -0.5 | 68.74 | 98.43 | 36.07 | 76.7 | 61.2
Chart: 
| Ізобутан (C4H10) | Гексан (C6H14) | Гептан (C7H16) | н-Пентан (C5H12) | Тетрахлорметан (CCl4) | Трихлорметан (CHCl3)
Критичний тиск, МПа | 3.6 | 2.998 | 2.72 | 3.34 | 4.56 | 5.53

## Slide 13
Результати досліджень
Термодинамічні властивості
Chart: Температура кристалізації (плавлення) при тиску 101,3 кПа, °С
| Ізобутан (C4H10) | Гексан (C6H14) | Гептан (C7H16) | н-Пентан (C5H12) | Тетрахлорметан (CCl4) | Трихлорметан (CHCl3)
Температура кристалізації (плавлення) при тиску 101,3 кПа, °С | -138.35 | -95.32 | -90.61 | -129.7 | -22.87 | -63.5
Chart: 
| Ізобутан (C4H10) | Гексан (C6H14) | Гептан (C7H16) | н-Пентан (C5H12) | Тетрахлорметан (CCl4) | Трихлорметан (CHCl3)
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·K) | 0.147 | 0.1083 | 0.1152 | 0.1018 | 0.098 | 0.112

## Slide 14
Результати досліджень
Термодинамічні властивості
Chart: Критична температура, °С
| Ізобутан (C4H10) | Гексан (C6H14) | Гептан (C7H16) | н-Пентан (C5H12) | Тетрахлорметан (CCl4) | Трихлорметан (CHCl3)
Критична температура, °С | 158.2 | 234.8 | 266.8 | 197.2 | 283.1 | 262
Chart: Температури в °С, відповідні тиску насиченої пари
| 1 | 2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 760
Ізобутан (C4H10) | -101.5 | -85.7 | -77.8 | -68.9 | -59.1 | -52.8 | -44.2 | -31.2 | -16.3 | -0.5
Гексан (C6H14) | -53.9 | -35.4 | -25 | -14.1 | -2.3 | 5.4 | 15.8 | 31.6 | 49.6 | 68.7
Гептан (C7H16) | -34 | -12.7 | -2.1 | 9.5 | 22.3 | 30.6 | 41.8 | 58.7 | 78 | 98.4
н-Пентан (C5H12) | -76.6 | -62.5 | -50.1 | -40.2 | -29.2 | -22.2 | -12.6 | 1.9 | 18.5 | 36.1
Тетрахлорметан (CCl4) | -50 | -30 | -19.6 | -8.2 | 4.3 | 12.3 | 23 | 38.3 | 57.8 | 76.7
Трихлорметан (CHCl3) | -58 | -39.1 | -29.7 | -19 | 7.1 | 0.5 | 10.4 | 25.9 | 42.7 | 61.3

## Slide 15
Результати досліджень
Вартість продукту
Chart: 
| Ізобутан (C4H10) | Гексан (C6H14) | Гептан (C7H16) | н-Пентан (C5H12) | Тетрахлорметан (CCl4) | Трихлорметан (CHCl3)
Ціна, грн./л | 132 | 75 | 197 | 60 | 1480 | 2350

## Slide 16
Висновки
За даними дослідженнями можна виділити речовину н-Пентан. В даному НРТ низька температура кипіння (36,1 °С за нормальних умов), підвищена теплоємність, що і робить його вживання, як робоче тіло, економічно вигідним. Це дозволяє створювати високоефективні енергетичні комплекси геотермальної енергетики.
н-Пентан
C5H12

## Slide 17
Список використаних джерел
Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80
Кудря С.О. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України / С.О. Кудря, Л.В. Яценко та ін. − Національна академія наук України − Київ 2011. С.21-23.
Геотермальна енергія.: https://uk.wikipedia.org/wiki
Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України: енергія вітру, сонячна енергія, енергія малих рік, енергія біомаси, геотермальна енергія, енергія довкілля, енергія скидного енерготехнологічного потенціалу, енергія нетрадиційного палива / [Кудря С,О., Яценко Л.В., Душина Г.П., Шинкаренко Л.Я. і др.]. – Київ, 2001. – 41 с.
Білодід В.Д. Відновлювальні джерела енергії в енергетиці України / В. Д. Білодід // Наука та наукознавство. – 2006. – №3. – с. 87-94.
Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії. Під заг. ред. Шидловського А.К. – Київ: Українські енциклопедичні знання, 2007. – 559 с.
Дослідження, визначення та обґрунтування по видам джерел базових прогнозних показників до проекту Програми розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива. // Звіт про виконання науково-дослідної роботи. Київ. 2013. – 214 с.
Кудря С.О. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії С.О. Кудря. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 492 с.
Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Від вогню до електрики / [Бондаренко В.І., Варламов Г.Б., Вольчин І.А., Карп І.М. і др.]. – Київ, 2011. – 264 с.
Энергетика: история, настоящее и будущее. Т.4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. – Киев, 2010. – 612 с.
Довідник. Властивості шкідливих і небезпечних речовин, що звертаються в нафтогазовому комплексі: http://medu.pp.ua/sanepidkontrol-gigiena/svoystva-vrednyih-opasnyih-veschestv.html

## Slide 18
Дякую за увагу