## Slide 1: Тема: дослідження споживання електроенергії в оселі лампами різних типів
Номінація «Технік-Юніор»
Виконав: Коваль Сергій Сергійович
учень 9 класу Ічнянського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 Ічнянської міської ради
Керівник: Коваль С. А., учитель фізики Ічнянського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 Ічнянської міської ради
Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»

## Slide 2
Мета: Дослідити споживання електроенергії в оселі електричними лампами різних типів, переконатися, що, так звані, «економки» дійсно економні та з'ясувати як можна зекономити на освітленні.
Завдання проекту: Виміряти електричну потужність та споживання струму різними лампами, проаналізувати результати дослідження та створити рекомендації по економії електроенергії на освітлення.
Об’єкт дослідження: потужність електричних ламп.
Предмет дослідження: електрична потужність та споживання струму різними лампами.
Обладнання: енергометр, лампа розжарення, люмінесцентна лампа, світлодіодна лампа, патрон для вкручування ламп з вилкою та дротом.

## Slide 3
В магазинах продається широкий спектр електричних ламп, різних за ціною, принципом роботи, складом, економічністю, впливом на довкілля.
В даному проекті я вирішив дослідити споживання електроенергії в оселі найчастіше вживаними електричними лампами та з'ясувати як можна зекономити на освітленні.

## Slide 4
Історично, першими були створені лампи розжарення, тому почну з них.
В ламп розжарення є і свої переваги і свої недоліки, які майже всім відомі, але в цій роботі досліджуватиму лише споживання лампами електроенергії.
Лампи розжарення

## Slide 5
Споживання електроенергії лампою розжарення
P=72,3 Вт U=224,5 В І=0,315 А
Виміряв потужність, напругу та силу струму в лампи розжарення.

## Slide 6
З появою компактних люмінесцентних ламп, призначених для встановлення в звичайні патрони E27 або ж E14 замість ламп з ниткою розжарювання, вони стали завойовувати популярність в побуті. Але їх зірковий час вже минув.
Побачимо, на скільки вони економніші.
Компактні люмінесцентні лампи

## Slide 7
Споживання електроенергії люмінесцентною лампою
Виміряв потужність, напругу та силу струму в люмінесцентної лампи.
P=20 Вт U=232,8 В І=0,114 А

## Slide 8
Світлодіодна лампа з'явилася, порівняно з іншими типами ламп, недавно, але завоювала свою популярність і майже повністю витіснила лампи розжарення та люмінесцентні лампи з побуту.
Спробуємо переконатися в тому, що вони найменше споживають електроенергії.
Світлодіодна лампа

## Slide 9
Споживання електроенергії світлодіодною лампою
P=9,5 Вт U=235,5 В І=0,061 А
Виміряв потужність, напругу та силу струму в світлодіодної лампи.

## Slide 10: Аналіз проведеної роботи
Порівняльна таблиця споживання електроенергії
Лампи підбирав різних типів, але з однаковим світловим потоком, як заявляють їх виробники.
З таблиці видно, що найбільше споживає електроенергії лампа розжарення, а найменше – світлодіодна.
Вид лампи | Потужність, Вт | Напруга, В | Сила струму, А
Лампа розжарення | 72,3 | 224,5 | 0,315
Люмінесцентна лампа | 20 | 232,8 | 0,114
Світлодіодна лампа | 9,5 | 235,5 | 0,061

## Slide 11: висновок
Під час досліду я переконався в тому, що найменше споживають електроенергії світлодіодна лампа, а найбільше – лампа розжарення при однаковому світловому потоці.
Лампа розжарення споживає більший струм, ніж світлодіодна лампа і люмінесцентна разом взяті.

## Slide 12: Рекомендації по економії електроенергії на освітлення
За результатами проведених дослідів можу порадити:
Для освітлення використовувати світлодіодні лампи, як найбільш економні в плані споживання електроенергії.
Якщо виходите з кімнати, вимикайте світло, тоді лампа не споживає струму.
Використовуйте лампи необхідної потужності, бо велика потужність призведе до більших втрат, або використовуйте декілька ламп невеликої потужності, які вмикаються окремо.

## Slide 13: Рекомендації по економії електроенергії
Використовуйте енергоефективну побутову техніку.
Встановлюйте у своєму помешканні енергозберігаючі лампи, ви зменшите споживання електричної енергії.
Встановлюйте світлорегулятори і датчики, які автоматично вмикають та вимикають освітлення при появі людини, зменшиться споживання електричної енергії.
Правильно експлуатуйте холодильник.

## Slide 14: Рекомендації по економії електроенергії
Використовуйте пральні і посудомийні машини в режимі повного завантаження.
Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь.
Правильно експлуатуйте кондиціонер.
Правильно обладнуйте помешкання освітлювальними приладами.

## Slide 15: Список використаних джерел
https://uk.wikipedia.org/wiki
https://phm.cuspu.edu.ua/nauka/naukovo-populiarni-publikatsii/851-istoriya-vidkryttya-ta-rozvytku-elektrychnoyi-lampy-rozzharyuvannya.html
http://betar.org.ua/primitni-fakti-pro-lampah/
https://masteram.com.ua/uk/articles-and-video/interesting-facts-about-led/
https://clout.com.ua/tomas-edison-czikavi-fakty.html
https://milight.com.ua/ua/kak-sozdavalis-svetodiodnye-lampy-nemnogo-faktov/
https://lustra-style.com.ua/ua/articles/130.tipi_tsokoliv_v_lampah
https://sies.gov.ua/zvernennya-gromadyan/najbilsh-zapituvana-informaciya/osnovni-pravila-oshchadlivogo-vikoristannya-elektroenergiyi
https://ecenter.mkrada.gov.ua/поради-з-енергоефективності-5/
https://vinsvit.ua/ua/articles/ten-facts-about-led