Іонізатор повітря на базі п’єзотрансформатора

Лесной Дмитро Сергійович; +380505175251; dimaslesnoj@gmail.com;                   місто Лисичанськ Луганська область; учень 10 класу Лисичанського багатопрофільного ліцею Лисичанської міської ради Луганської області, слухач секції «Електроніка та приладобудування» комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді».

Велика кількість робіт з теми іонного складу повітря вказує на значний вплив легких негативних іонів на стан здоров’я людей. Але в повітрі міст є значна кількість позитивних іонів, а концентрація негативні знаходяться на мінімальному допустимому значенні. Тому постає необхідність іонізувати повітря.

Мета роботи: розробка іонізатору повітря, який забезпечить високу ефективність роботи пристрою і відсутність побічних шкідливих продуктів.

Завдання роботи:

• розглянути теоретичні відомості та знайти оптимальний спосіб іонізації повітря;

• проаналізувати існуючі іонізатори повітря та знайти можливість вдосконалення;

• розробити структурну та принципову схему іонізатору повітря та побудувати його;

• дослідити характер розподілу іонів у повітрі, використовуючи побудований іонізатор повітря.

Об’єктом дослідження є еффлювіальний іонізатор повітря на базі п’єзотрансформатора.

Предметом дослідження є розробка структурної та принципової схем, побудування іонізатору повітря та дослідження характеру розподілу іонів побудованого іонізатору.

Аналіз існуючих моделей іонізаторів повітря показав можливість їх вдосконалення шляхом використання в його конструкції п’єзоелектричного трансформатора, що дозволяє отримати ряд переваг.

Враховуючи особливості п’єзотрансформатора, було розроблено схему, за якою було побудовано еффлювіальний іонізатор повітря на базі вказаного раніше трансформатору, що дозволило значно підвищити показники приладу. Дослідження характеру розподілу негативних іонів при різних режимах побудованого іонізатору повітря свідчать, що відстань від іонізатору повітря через невеликий проміжок часу після включення значно впливає на кількість негативних іонів у повітрі. Даний дослід дозволяє визначити вимоги до його розміщення при застосуванні.

Висновки:

- В зв’язку з тим, що концентрація негативних іонів у повітряному середовищі виробничих і громадських приміщень не відповідає нормам виникає необхідність розробки приладів штучної іонізації повітря.

- Для боротьби з проблемою забезпечення повітря негативними іонами використовуються іонізатори різних типів, серед яких найбільш популярним і універсальним виявився електроеффлювіальний іонізатор з принципом дії коронного розряду.

- В існуючих моделях іонізаторів було знайдено елемент, що можливо змінити для підвищення ефективності роботи пристрою. Цим елементом є електромагнітний трансформатор, який було замінено на п’єзоелектричний трансформатор через ряд переваг у порівнянні з електромагнітним.

- Розроблено структурну та принципову схему, які враховують особливості роботи п’єзотрансформатора, та виготовлено макет  еффлювіального іонізатора повітря з різними режимами роботи на базі цього елементу.

- Проведено дослідження характеру розподілу негативних іонів при різних режимах виготовленого іонізатора повітря, які підтверджують ефективність іонізатора а також дозволяють визначити вимоги до його розміщення при застосуванні.

Науковий керівник: Паеранд Юрій Едуардович, керівник секції «Електроніка та приладобудування» комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді», кандидат технічних наук, професор Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.