Дослідження магнітних полів на основі цифрового датчика MG-BTA

Самокрик Єлізавєта Сергіївна; Користівський ліцей Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області; учениця 9 класу; Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді, місто Кропивницький;

Наукові керівники: Правий Віктор Павлович, вчитель фізики Користівського ліцею Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області;

Правий Олександр Вікторович, вчитель фізики та інформатики Користівського ліцею Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області

Мета дослідження: експериментально визначити індукцію магнітного поля, створювану різними технологічними приладами.

Завдання дослідження: експериментально дослідити індукцію магнітного поля на залізничній станції Користівка; дослідити експериментально «магнітне» забруднення біля ретрансляційних вишок; порівняти здобуті результати з нормативними даними; дослідити індукцію магнітного поля у вагоні електрички; дослідити індукцію магнітного поля смартфонів.

Об’єкт дослідження: магнітне поле, створюване різними джерелами, смартфонами.

Предмет дослідження: навколишнє середовище селища Приютівка (ретрансляційна вишка, контактна мережа Одеської залізниці, вагон електрички).

Теоретична частина. У даному проєкті використано аналогово-цифровий перетворювач LabQuest'2 (Laba2). Таке обладнання дало нам можливість безпосередньо спостерігати на моніторі ноутбука процес зміни індукції магнітного поля смартфона, контактної мережі, вагона електрички, ретрансляційної вежі, в залежності від режиму роботи в часі.

Експериментальна частина. 	Дослідження індукції магнітного поля ретрансляційної вежі Lifecell, що знаходиться в селищі Приютівка. За даними екологів та лікарів-гігієністів відомо, що всі діапазони електромагнітного випромінювання, магнітне поле впливають на здоров’я і мають віддалені наслідки. Тому ми й дослідили індукцію магнітного поля вежі. Під час руху до ретрансляційної вежі індукція магнітного поля почала збільшуватися. Безпосередньо під вежею індукція магнітного поля раптово впала і становила 0,2мТл. Дослідження індукції магнітного поля контактної мережі (27500 В) Одеської залізниці. Під час вимірювання ми вибирали прямолінійні ділянки мереж. Безпосередньо під контактною мережею індукція магнітного поля становила більше 1мТл. На відстані 60-80м індукція становила в межах від 0,2мТл до 0,3мТл. Було проведено ще одне для нас досить цікаве дослідження: виміряли індукцію магнітного поля у вагоні електрички за різних режимів руху – коли рушає, набуває швидкості, рухається за інерцією, гальмує. Дослідження проводили 3 хвилини. Під час руху електрички спостерігаються зміни індукції магнітного поля в значних, на наш погляд, межах – від 0 до майже 2000 мкТл.

Висновки. Відповідно до мети завдань та на основі експериментальних досліджень визначили наступне:

- Нами встановлено, що поблизу вежі Lifecell індукція магнітного поля становить 0,5мТл; по мірі віддалення від неї індукція магнітного поля знижується і становить з 40-50м – 0,2-0,3мТл.

- Аналіз отриманих матеріалів при експериментальному дослідженні контактної мережі 37,5кВ Одеської залізниці на висоті 5,7м над поверхнею землі становить від 0,9мТл до максимального значення 5,385мТл. Це дає підстави стверджувати, що ця мережа є потужним джерелом магнітного поля, рівень якого перевищує гранично допустимі значення для людей.

- Цікаві результати отримані при дослідженні індукції магнітного поля у вагоні електрички при русі прискореному, сповільненому, рівномірному. Максимальне значення індукції магнітного поля становить 2100 мкТл (!)

- На основі сучасного цифрового обладнання американської фірми VERNIER, індукція магнітного поля в межах нашої місцевості значно перевищує «скандинавський» поріг, що створює екологічні проблеми.