## Slide 1: «Визначення впливу газоподібних викидів на рослини, що ростуть на ділянці магістральної автомобільної дороги Кривий Ріг – Миколаїв , що проходить біля с. Зелений Гай»
КЗ «Зеленогайська гімназія»
Соловйов Тимофій, учень 8 класу

## Slide 2: Мета: вивчити завантаженість ділянки магістральної автомобільної дороги Кривий Ріг – Миколаїв , що проходить через с.Зелений Гай автомобільним транспортом та оцінити вплив автотранспорту на стан повітря та ролі зелених насаджень у поліпшенні стану навколишнього середовища; розробити рекомендації щодо зменшення негативного впливу транспорту на довкілля.
Об’єкт дослідження : основний забруднювач повітря автотранспортом чадний газ; вплив на рослини різних газів – забруднювачів повітря.
Предмет дослідження – залежність забрудненості повітря автотранспортом від інтенсивності руху, завантаженості машин, кількісті викидів, рельєфу місцевості, напряму вітру, вологості и температури повітря; відновлювальна дія дерев.

## Slide 3: Задачі: 1) Визначити кількість випадків забруднення двигунами внутрішнього згорання. 2) Визначити завантаженість автотранспортом ділянці магістральної автомобільної дороги Кривий Ріг – Миколаїв. 3) Визначити шкідливі викиди в атмосферу. 4) Встановити залежність ступеню забрудненості повітря викидами автотранспорту від інтенсивності руху. 5) Визначити кількість дерев, необхідних для відновлення кисню. 6) Розробити рекомендації щодо зменшення негативного впливу автотранспорту на довкілля.

## Slide 4: Визначення завантаженості дороги автомобiльним транспортом.
Підраховано кількість автомобілів, які рухалися на магістралі автомобільної дороги Кривий Ріг – Миколаїв. Данні зібранні в різні години доби, протягом тривалого часу.
Тип автомобіля | Кількість автомобілів в різний період доби, шт |  |  | 
 | 8 год | 13 год | 18 год | Всього
Легковий | 187 | 160 | 147 | 494
Вантажний | 38 | 42 | 96 | 176
Вантажний з дизельним двигуном | 52 | 31 | 107 | 190
Автобусний | 49 | 37 | 38 | 124
Всього: | 326 | 270 | 388 | 984

## Slide 5: Висновок
Кількість автомобілів у різний час змінюється: найбільша інтенсивність руху у вечірній час, особливо вантажних автомобілів з дизельними двигунами .

## Slide 6: Оцінка ступеня забрудненостi атмосферного повiтря вiдпрацьованими газами на дiлянцi магiстральної дороги (за концентрацiєю СО – чадний газ).
Для визначення концентрацiї СО використана формула:
Ксо = (А + 0,01NКm)·Кa·Кн·Кc·КB·Кn ,
де А — фонове забруднення атмосферного повiтря ;
N - сумарна інтенсивність руху автомобiлів на ділянці вулицi (шт./год);
Кm — коефiцiєнт токсичності автомобiлiв за викидами в повiтря СО;
Ка — коефiцiєнт, шо враховує аерацiю місцевості;
Кн — коефіцiєнт, що враховує зміну забруднення атмосферного повiтря оксидом карбону, залежно вiд величини поздовжнього нахилу;
Кс — те саме вiдносно швидкості вітру;
Кв — те саме відносно вологостi повiтря;
Кn — коефiцієнт збільшення забрудненості атмосферного повiтря оксидом карбону бiля перехресть.

## Slide 7: Висновок
Ступiнь забрудненостi повiтря автотранспортом залежить не лише вiд iнтенсивностi руху, вантажностi машин, кiлькостi та характеру викидiв, а й типу забудови, рельєфу мiсцевостi, напряму вiтру, вологості й температури повiтря.

## Slide 8: Визначення більшості випадків забруднення двигунами внутрішнього згорання.
Підраховано кількість одиниць автотранспорту, що проходить уздовж ділянки за 1 годин, для цього визначено середню довжину свого кроку та виміряна відстань, яка становить 100 м.
Тип автомобіля | Середній об’єм шкідливих речовин, л. | Середня маса шкідливих речовин, г
легковий | 0.384 | 0.48
вантажний | 0.348 | 0.435
автобусний | 0.336 | 0.42
вантажний з дизельним двигуном | 0.640 | 0.8

## Slide 9: Висновок
Найбільше забруднюють атмосферу шкідливими речовинами легкові автомобілі, бо їх кількість найбільша, на другому місці вантажівки на бензинових двигунах, на третьому автобуси, на четвертому вантажівки з дизельними двигунами.

## Slide 10: Визначення кількості дерев, необхідних для відновлення кисню.
На території автомобільної магістралі росте 140 дерев. Це переважно дика черешня, катальпа та грецькі горіхи. Вони ростуть з обох боків всієї обочини автомобільної магістралі Кривий Ріг – Миколаїв. В одному метрі квадратному зеленого листка за добу синтезується 1 г глюкози і виділяється 0.75 кисню. Одне доросле дерево здатне за добу відновити від 300 до 5000 г кисню.
Висновок: даної кількості дерев не вистачає для забезпечення киснем повітря, тому слід досаджувати дерева так, як на цій ділянці дороги висока інтенсивність руху транспорту.

## Slide 11: Визначення рівня запиленості повітря в різних місцях: на обочині і на подвір’ї.
1)Визначення забрудненості проведено за відповідними методами узимку і влітку.
2)
Висновок: наявність дерев з обох боків обочини автомобільної дороги зменшує запиленість території; зелені насадження у 2-3 рази знижують рівень концентрації шкідливих речовин у повітрі, особливо грецькі горіхи.
Chart: Рослини на даній теріторії, що сприяють осіданню пилу
| грецькі горіхи | дика черешня | катальфа
Продажи | 0.42 | 0.36 | 0.22

## Slide 12: Визначення впливу газоподібних викидів на рослини, що ростуть на обочині автомобільної магістралі.
Під впливом шкідливих газоподібних речовин хлоропласти і хлорофіл руйнуються, порушується процес фотосинтезу та руйнується флоема. Гази пригнічують розтягування клітин продихів. Про це свідчать невеликі розміри рослин уздовж доріг.
Спостерігається погіршення стану рослин під впливом забруднення:
Грецькі горіхи – пожовтіння , іноді опадання листя;
Дика черешня – значне міжжилкове знебарвлення листя;
Трави – раннє пожовтіння.
Висновок: більшість дослідних рослин виявилися стійкими.

## Slide 13: Рекомендації щодо зменшення негативного впливу автотранспорту на довкілля.
Встановлення в містах швидкості автомобільного транспорту
60 км/год, за якої кількість вихлопних газів найменша;
Проектування об’їзних шляхів для транзитного транспорту;
Створення економніших двигунів ( двигуни вітчизняних автомобілів на 1 км пройденої відстані викидають у 3-5 разів більше шкідливих речовин, ніж закордонні аналоги );
Переведення автотранспорту на екологічно чистіше пальне чи природний газ;
Створення автомобілів, у яких джерелом енергії буде водень та електроенергія;
Збільшити насаджень дерев, які здатні знижувати забруднення повітря;
Уздовж дороги слід висаджувати каштани, тополю канадську та тополю чорну, оскільки вони поглинають свинець.

## Slide 14: Висновки та пропозиції
Зелені насадження займають особливе місце в навколишньому середовищі, вони мають цілий комплекс оздоровчих і захисних функцій. Рослини визначають мікроклімат та мають шумозахисні властивості. Тому треба збільшувати зелені насадження не тільки біля будівель, а і на автомобільних магістралях.