## Slide 1
Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор-Дослідник»
Номінація «Технік»
Комунальний заклад “Харківська обласна МАН Харківської обласної ради Харківської
області”
Програмно-апаратний комплекс для передачі текстових повідомлень за технологією LI-FI
Татарінов Андрій Максимович - Комунальний заклад «Харківський ліцей № 47 Харківської міської ради», 7 клас.
Науковий керівник: Лавров Володимир Дмитрович - керівник гуртка Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради».

## Slide 2
Сигнальные вогнище[4]
Оптичний телеграф[4]
Маяк[4]
Фотофон прообраз сучасного телефону[4]

## Slide 3
Хто винайшов LI-FI?
Засновник сучасної технології Li-Fi професор Единбурзького
університету (Великобританія), почесний професор університету Jacob’s
University міста Бремен (Німеччина) доктор технічних наук Харальд Хаас[1]

## Slide 4
Що таке LI-FI?
LI-FI – бездротова система зв’язку в якій світло світлодіодів використовується як
несуча сигналу замість звичних радіочастот[2].

## Slide 5
Світлодіод напівпровідниковий елемент принцип дії якого заснований на явищі електричної люмінесценції[5]

## Slide 6
Застосування внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках
А.Беккерель(1820-1891)[6]
А.Ейнштейн(1879-1955)[6]

## Slide 7
Мета творчої роботи:
вивчення Li-Fi – технології, особливостей її застосування, створення на її базі програмно-апаратного комплексу для передачі текстової інформації, виготовлення та випробування макету такого пристрою, підготовка рекомендацій, щодо подальшого використання результатів дослідження.
Актуальність дослідження обґрунтовується:
-складностями у подальшому нарощуванні мережі стільникових радіочастот;
-обмеженістю радіочастотного діапазону;
-низькою енергетичною ефективністю роботи стільникових станцій;
-безпечною експлуатацію, відсутністю шкідливого впливу на оточуюче середовище;
-захищеністю каналу передачі інформації.

## Slide 8
Об’єктом дослідження у роботі є оптичні технології зв’язку.
Предмет дослідження – пристрій LI-FI – зв’язку для передачі текстових повідомлень.
Завдання дослідження:
-здійснений збір та аналіз матеріалу , щодо предмету дослідження;
-розроблені технічні вимоги до комплексу;
-прийняті технічні рішення щодо складу та будови комплексу;
-розроблена електрична схема приймача комплексу;
-розроблено програмне забезпечення приймача комплексу;
-виготовлено макет приймача комплексу;
-здійснено випробування комплексу;
-сформульовані висновки та рекомендації, щодо подальшого використання результатів дослідження.

## Slide 9
Технічні вимоги до комплексу:
1. Програмно-апаратний комплекс призначений для передачі текстових повідомлень за технологією оптичного зв’язку Li-Fi; 2. Комплекс повинен забезпечувати передачу наступних повідомлень: "hi";"hello";"how are you?";"ok";"good morning";"good afternoon";"good evening";"thank you";"sorry".
3. В якості передавача повинен використовуватись мобільний телефон ОС Android;
4. Відображення текстового повідомлення на приймачі повинну здійснюватися на LCD – екрані;
5. Приймач повинен бути автономним пристроєм з автономним живленням.

## Slide 10
Функціональна схема пристрою
Монітор
Мобільний телефон з встановленим застосунком LIFIProject
Оптичний канал зв’язку
Фото приймач
Мікро
контролер
Батарея 9V
Приймач

## Slide 11
Схема електрична принципова приймача
Поз | Найменування | Кількість | Прим
MC3 | Плата мікроконтролера Arduino Uno | 1 | 
R1 | Резистор 10k | 1 | 
LDR1 | Фоторезистор | 1 | 
LCD | Екран LCD 1602 I2C | 1 | 
Перелік елементів

## Slide 12
Загальний вид макету комплексу

## Slide 13
ВИСНОВКИ:
Завдання дослідження виконані в повному обсязі.
Прийняті технічні рішення дозволили створити програмно-апаратний комплекс передачі текстових повідомлень за технологією Li-Fi. Комплекс побудовано на доступних компонентах з використанням відкритого програмного забезпечення. Його особливістю є застосування в якості передавача звичайного мобільного телефону на базі Android. Комплекс є простим в застосуванні, не потребує складних налаштувань Дослідження має практичне значення. Його результати можуть бути використані для побудови бездротових мереж передачі даних. Подальших досліджень потребує вирішення питання забезпечення передачі текстових повідомлень на українській мові.

## Slide 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Світлі технології Li-Fi // URL: https://learn-english.net.ua/samovchitel/svitli-texnologii-li-fi (дата звернення - 12 січня 2024р.)
2.What is LiFi? // URL: http://www.lifi-centre.com/about-li-fi/what-is-li-fi-technology/ (дата звернення - 10 січня 2024р.)
3.Light becomes data // URL: https://purelifi.com/ (дата звернення - 12 січня 2024р.)
4.Li-Fi - технологія з кіно проникає у наше життя // URL: https://besprovodnik.ru/li-fi-tekhnologiya/ (дата звернення - 18 січня 2024р.)
5.Люмінесценція. Добра фізика // URL: http://gutpfusik.blogspot.com/2014/03/blog-post.html (дата звернення - 18 лютого 2024р.)
6.Фотоефект. Information Portal REPORTER // URL: https://reporter.zp.ua/fotoefekt-l-uk.html (дата звернення - 18 лютого 2024р.)

## Slide 15
Дякую за увагу!