## Slide 1
ТЕМА
«Розумний» чайник на базі мікроконтролера Arduino Nano – елемент «розумної» кухні
Керівник проєкту: Надія Гавришків
викладач комп'ютерних дисциплін Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола
Виконав: Віктор Дзядик студент І курсу спеціальності «Комп'ютерна інженерія» Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола
КОНКУРС «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК – 2025»

## Slide 2
Мета дослідження
Розробка та реалізація функціонального прототипу «розумного» чайника з використанням мікроконтролера Arduino Nano та набору датчиків, який забезпечить контроль рівня води, температурний моніторинг та автоматичне відключення при досягненні точки кипіння.
Об’єкт дослідження:
процес модернізації побутових електроприладів з використанням мікроконтролерів.
Предмет дослідження:
технології створення «розумних» кухонних приладів на базі платформи Arduino.

## Slide 3
Завдання дослідження
1
Проаналізувати існуючі рішення «розумних» кухонних приладів та їх функціональні можливості.
Розробити принципову схему «розумного» чайника на базі мікроконтролера Arduino Nano.
Запрограмувати мікроконтролер для взаємодії з датчиком температури DS18B20, датчиком рівня води LC1BD04, LCD-екраном LCD1602 та модулем реле.
Реалізувати алгоритми контролю температури, рівня води та автоматичного відключення.
2
3
4
Провести тестування функціональних можливостей прототипу.
Виготовити прототип «розумного» чайника.
5
6

## Slide 4
Концепція "розумного" дому
Розумний дім
Комплексна автоматизація житла
Розумна кухня
Автоматизація кухонних процесів
Розумні прилади
Окремі функціональні пристрої
Концепція "розумного” дому передбачає автоматизацію побутових процесів та підвищення зручності й безпеки використання побутових приладів. Сучасний "розумний" дім включає різноманітні системи, серед яких "розумна" кухня займає особливе місце через високу концентрацію спеціальних електроприладів.

## Slide 5
Компоненти для реалізації проєкту
Мікроконтролер Arduino Nano
Центральний елемент системи, відповідає за обробку даних та керування всіма компонентами
Датчик температури DS18B20
Вимірює температуру води з точністю ±0,5°C
Датчик рівня води LC1BD04
Контролює рівень води в чайнику (20%, 50%, 90%, 100%)
LCD-екран LCD1602
Відображає інформацію про стан системи
Модуль реле
Керує нагрівальним елементом чайника

## Slide 6
Переваги платформи Arduino
Доступність компонентів
Використання недорогих та широко доступних електронних компонентів дозволяє суттєво знизити вартість розробки порівняно з комерційними рішеннями.
Відкритість програмного коду
Можливість модифікації та адаптації програмного забезпечення під конкретні потреби користувача, що забезпечує гнучкість системи.
Інтеграційні можливості
Легка інтеграція з іншими системами "розумного" дому завдяки стандартизованим протоколам та відкритій архітектурі.

## Slide 7: Монтування підставки чайника
Підставка
чайника
Нижня частина
чайника

## Slide 8: Підключення датчиків
Монтування датчика температури
Монтування електродів датчика рівня води

## Slide 9: Перевірка підключення датчиків

## Slide 10: Демонстрація роботи чайника

## Slide 11
Програмне забезпечення
Використання мови C++
Розробка програмного коду на мові C++ з використанням середовища Arduino IDE, що забезпечує ефективну роботу мікроконтролера.
Інтеграція бібліотек
Застосування бібліотек OneWire та DallasTemperature для роботи з датчиком температури, а також бібліотеки LiquidCrystal_I2C для керування LCD-екраном.
Алгоритми контролю
Реалізація алгоритмів для контролю температури, рівня води та автоматичного відключення при досягненні заданих параметрів.

## Slide 12
Алгоритм роботи "розумного" чайника
Вмикання чайника
Активація системи за допомогою кнопки
Перевірка рівня води
Визначення кількості води в чайнику
Моніторинг температури
Відображення поточної температури на екрані
Активація нагрівання
При достатньому рівні води та температурі нижче 90°C
Автоматичне вимкнення
При досягненні 100°C або натисканні кнопки
5

## Slide 13
Висновки
Досягнуті результати
В результаті виконання проєкту був розроблений та реалізований функціональний прототип «розумного» чайника на базі мікроконтролера Arduino Nano. Розроблений пристрій дозволяє: контролювати рівень води в чайнику, відстежувати температуру води в реальному часі, забезпечувати безпечне використання шляхом автоматичного відключення при досягненні точки кипіння, запобігати увімкненню при недостатньому рівні води.
Особистий внесок автора
Особистий внесок полягає в аналізі існуючих рішень, розробці принципової схеми, програмуванні мікроконтролера та фізичній реалізації прототипу «розумного» чайника.

## Slide 14
Висновки
Елементи новизни
Елементами новизни дослідження є: використання доступних компонентів для створення функціонального «розумного» чайника з розширеним функціоналом, реалізація системи безпеки, яка запобігає увімкненню при недостатньому рівні води та автоматично відключає нагрівання при досягненні точки кипіння, можливість подальшої інтеграції розробленого пристрою в систему «розумного» дому при переході на мікроконтролер ESP8266 або ESP32.
Перспективи розвитку
Розроблений пристрій демонструє можливості модернізації звичайних побутових приладів з використанням доступних мікроконтролерів та датчиків, що відкриває перспективи для подальших досліджень у сфері «розумних» пристроїв для кухні та дому загалом.