## Slide 1
ФІЗИКА НА КУХНІ:
Дослідження коефіцієнту корисної дії газової плити.
Виконав учень І курсу Лозівського центру
професійної освіти Харківської області
Колєснік Нікіта Артемович
Керівник проєкту: викладач фізики та астрономії
Зінченко Едуард Іванович

## Slide 2
Мета та завдання дослідження
Основні завдання:
провести виміри температури та об'єму води, маси та діаметра дна ємностей;
теоретично обчислити кількість теплоти необхідної для нагрівання води в різних ємностях;
провести досліди з нагрівання води змінюючи умови (ємності різного об'єму та з різним діаметром дна, відстань від пальника до дна ємностей);
визначити коефіцієнт корисної дії (ККД) газової плити при нагріванні води в змінних умовах (ємностях різного об’єму та з різним діаметром дна, відстанню від пальника до дна ємностей);
зробити висновки щодо факторів, які впливають на витрати природного газу.
Мета дослідження: визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) газової плити в заданих умовах, для знаходження оптимальних параметрів експлуатації.

## Slide 3
Газова плита «INDESIT».
Каструлі стальні емальовані об'ємом 5 л, 3 л, 2,5 л.
Ваги кухонні.
Термометр кулінарний.
Мірна ємність.
Лінійка металева.
ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ:

## Slide 4
Стандартна відстань від
пальника до дна каструлі ( 1 см)
ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ:
Пристосування для збільшення відстані від пальника до дна каструлі ( до 1,5 см)
Пристосування для збільшення відстані від пальника до дна каструлі ( до 2 см)

## Slide 5
Вихідні дані для розрахунку кількості теплоти
необхідної для нагрівання води в ємностях різного об'єму.
Для визначення кількості теплоти необхідної для нагрівання води в ємності використовуємо формулу:
де – питома теплоємність речовини, – маса речовини, – зміна температури (воду нагрівали до температури , яка відрізнялась на від початкової).
Об’єм ємності, л | Вага ємності, кг | Об'єм води, | Питома теплоєм-ність води, | Питома теплоєм-ність сталі, | Питома теплоєм-ність емалі, | Густина сталі, | Густина емалі, | Густина води,
5 | 1,45 | 0,002 | 4200 | 500 | 840 | 7800 | 2500 | 1000
3 | 1,15 | 0,002 |  |  |  |  |  | 
2,5 | 1,05 | 0,002 |  |  |  |  |  | 
Об’єм ємності, л | Вага ємності, кг |  |  |  |  |  |  | 
5 | 1,45 | 0,002 | 4200 | 500 | 840 | 7800 | 2500 | 1000
3 | 1,15 | 0,002 |  |  |  |  |  | 
2,5 | 1,05 | 0,002 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Розрахунок теплоти необхідної для нагрівання води в ємності об'ємом 5 л:
,
=420010000,002=
,
необхідно визначити співвідношення маси сталі до маси емалі в загальній масі ємності. Товщина стінки каструлі складає 1, 5 мм, де 0,5 мм – товщина сталі, 1 мм товщина емалі (по 0,5 мм з обох сторін). Співвідношення мас знаходимо за формулою:
2 рази менше товщини емалі, то співвідношення
= Підставляємо це співвідношення та густини в формулу:
=; .
500=35200Дж
840=38304Дж
35200Дж+38304Дж=73504Дж
672000Дж+73504Дж=745504Дж=745,504 кДж

## Slide 7
2. Розрахунок теплоти необхідної для нагрівання води в ємності об'ємом 3 л:
,
=420010000,002=
,
необхідно визначити співвідношення маси сталі до маси емалі в загальній масі ємності. Товщина стінки ємності складає 1, 5 мм, де 0,5 мм – товщина сталі, 1 мм товщина емалі (по 0,5 мм з обох сторін). Співвідношення мас знаходимо за формулою:
2 рази менше товщини емалі, то співвідношення
= Підставляємо це співвідношення та густини в формулу: =; .
500=28000Дж
840=30240Дж
28000Дж+30240Дж=58240Дж
672000Дж+58240Дж=730240Дж=730,240 кДж

## Slide 8
3. Розрахунок теплоти необхідної для нагрівання води в ємності об'ємом 2,5 л:
,
=420010000,002=
,
необхідно визначити співвідношення маси сталі до маси емалі в загальній масі ємності. Товщина стінки ємності складає 1, 5 мм, де 0,5 мм – товщина сталі, 1 мм товщина емалі (по 0,5 мм з обох сторін). Співвідношення мас знаходимо за формулою
2 рази менше товщини емалі, то співвідношення
= Підставляємо це співвідношення та густини в формулу:
=; .
500=25600Дж
840=27552Дж
25600Дж+27552Дж=53152Дж
672000Дж+53152Дж=725152Дж-725,152 кДж

## Slide 9
Дослідження факторів, які впливають на витрати природного газу.
Досліди проведені з використанням стальних емальованих каструль (далі ємностей) об'ємом 5 л, 3 л та 2,5 л, в які наливалась вода об’ємом 2 л, виміряна мірною ємністю.
Діаметр дна ємностей виміряний лінійкою з міліметровими поділками.
Маса ємностей виміряна вагами кухонними.
Зміна відстані від дна ємностей до площини пальника газової плити: з 1 см (стандартна відстань), до 1,5 см та 2 см проведена пристосуванням на стандартну підставку,
Нагрів води проводився до зміни температури на від початкової.
Заміри температури проводились термометром кулінарним.
Заміри витрат природного газу проводились за газовим лічильником.
Результати замірів занесені в таблицю: «Результати досліджень».

## Slide 10
Результати досліджень.
Середній об'єм витрат газу розрахований, як середнє арифметичне трьох вимірювань за однакових умов. Розрахунок витраченої теплоти на нагрівання визначений шляхом множення середнього об’єму витрат газу на теплоту згорання вказану на рахунку за спожитий газ ( 38095000 ).
№ з/п | Об’єм ємності, л | Діаметр дна ємності, см | Відстань від пальника до дна ємності, см | Об’єм води, л | Температура води на початку нагрівання, | Температура води в кінці нагрівання, | Середній об’єм витрат газу, | Витрачена теплота, кДж
1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,035 | 1333,325
2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,040 | 1523,800
3 | 2,5 | 19 | 1 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,037 | 1409,515
4 | 5 | 22 | 1,5 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,039 | 1485,705
5 | 3 | 19 | 1,5 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,042 | 1599,990
6 | 2,5 | 19 | 1,5 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,042 | 1599,990
7 | 5 | 22 | 2 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,044 | 1676,180
8 | 3 | 19 | 2 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,045 | 1714,275
9 | 2,5 | 19 | 2 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,045 | 1714,275
№ з/п | Об’єм ємності, л | Діаметр дна ємності, см | Відстань від пальника до дна ємності, см | Об’єм води, л |  |  |  | Витрачена теплота, кДж
1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,035 | 1333,325
2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,040 | 1523,800
3 | 2,5 | 19 | 1 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,037 | 1409,515
4 | 5 | 22 | 1,5 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,039 | 1485,705
5 | 3 | 19 | 1,5 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,042 | 1599,990
6 | 2,5 | 19 | 1,5 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,042 | 1599,990
7 | 5 | 22 | 2 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,044 | 1676,180
8 | 3 | 19 | 2 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,045 | 1714,275
9 | 2,5 | 19 | 2 | 2 | 18,7 | 98,7 | 0,045 | 1714,275

## Slide 11
Витрачена теплота за результатами дослідів
Chart: Витрачена теплота
| 5 л (22 см) | 3 л (19 см) | 2,5 л (19 см)
1 см | 1333.325 | 1523.8 | 1409.515
1,5 см | 1485.705 | 1599.99 | 1599.99
2 см | 1676.18 | 1714.275 | 1714.275

## Slide 12
Розрахунок коефіцієнта корисної дії за результатами дослідів
№ з/п | Об’єм ємності, л | Діаметр дна ємності, см | Відстань від пальника до дна ємності, см | Об’єм води, л | Розрахована (корисна) теплота, Дж | Витрачена теплота, Дж | Коефіцієнт корисної дії (ККД), %
1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 745504 | 1333325 | 56
2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 730240 | 1523800 | 48
3 | 2,5 | 19 | 1 | 2 | 725152 | 1409515 | 51
4 | 5 | 22 | 1,5 | 2 | 745504 | 1485705 | 50
5 | 3 | 19 | 1,5 | 2 | 730240 | 1599990 | 46
6 | 2,5 | 19 | 1,5 | 2 | 725152 | 1599990 | 45
7 | 5 | 22 | 2 | 2 | 745504 | 1676180 | 44
8 | 3 | 19 | 2 | 2 | 730240 | 1714275 | 43
9 | 2,5 | 19 | 2 | 2 | 725152 | 1714275 | 42

## Slide 13
Розрахунок коефіцієнта корисної дії за результатами дослідів
Формула для розрахунку коефіцієнта корисної дії:
%.
%=56%
%=48%
%=51%
%=50 %
%=46 %
%=45 %
%=44 %
%=43 %
%=42%
Chart: ККД
| 5 л (22 см) | 3 л (19 см) | 2,5 л (19 см)
1 см | 56 | 48 | 51
1,5 см | 50 | 46 | 45
2 см | 44 | 43 | 42

## Slide 14
Висновки:
За результатами проєкту проведені виміри вихідних параметрів: температури, маси, об’єму, діаметра дна ємностей, відстані від дна до площини пальника газової плити. Виконані теоретичні розрахунки та практично визначені витрати тепла для нагрівання води в ємностях різного об'єму, з різним діаметром дна та на різних відстанях від дна до площини пальника газової плити. Розрахований коефіцієнт корисної дії.
За ККД та їх зміною можна зробити висновки:
1.Для ємності 5 л та діаметром дна 22 см ККД знижується зі збільшенням відстані до пальника, що пояснюється перевагою швидкості віддачі отримуваного тепла та зменшенням отримуваного тепла внаслідок втрат через дифузію з холодним повітрям.
2. Для ємності 3 л та діаметром дна 19 см ККД знижується зі збільшенням відстані до пальника, що пояснюється перевагою швидкості віддачі отримуваного тепла та зменшенням отримуваного тепла внаслідок втрат через дифузію з холодним повітрям.
3. Для ємності 2,5 л та діаметром дна 19 см ККД знижується зі збільшенням відстані до пальника, що пояснюється перевагою швидкості віддачі отримуваного тепла та зменшенням отримуваного тепла внаслідок втрат через дифузію з холодним повітрям.
4. ККД 5 л ємності найбільший за всіх створених умов внаслідок більшої площі через яку отримується тепло.
5. Витрачена теплота найменша у 5 л ємності при нагріванні на відстані від дна до пальника 1см, це пояснюється більшою площєю дна, що отримує тепло від пальника та менщими втратами тепла.
6. Витрачена теплота у 2,5 л ємності менша ніж у 3 л ємності при нагріванні на відстані від дна до пальника 1см.
Це можна пояснити меншою площею тепловіддачі у 2,5 л ємності.

## Slide 15
Список використаних джерел.
Таблиця густини речовин.Фізика. Веб-сайт: Май клас. Режим доступу: https://www.miyklas.com.ua/p/fzika/7-klas/vzayemodiia-til-sila-16479/gustina-rechovini-odinitci-gustini-16488/re-1aff131b-4164-4b62-8c21-a8878477145c
Таблиця питомої теплоємності. Електронний довідник. Веб сайт: Освітня платформа Вчимо. Режим доступу: https://vchymo.com/refbook/physics/information/table/specific-heat-capacity
Вікіпедія. Конвекція. Веб сайт: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
Вікіпедія. Дифузія. Веб сайт: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
Вікіпедія. Теплообмін. Веб сайт: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD